Załącznik nr . 4

Zamówienie 10 / 2006

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Koparko – ładowarka kołowa rok produkcji 2006

Spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

- silnik wysokoprężny TURBO o mocy nie mniejszej niż 90 KM , momencie obrotowym

Nie mniejszym niż 395 Nm ,

- poziom emisji spalin norma TIER – 2 lub równoważna ,

- ręczna skrzynia biegów ,

- napęd na 4 koła z możliwością rozłączenia przedniego napędu

- blokada mechanizmu różnicowego ,

- dwie pompy zębate z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w    poszczególnych sekcjach układu hydraulicznego ,

- kabina operatora spełniająca normy ROPS/FOPS ,

- instalacja hydrauliczna pod młot wyburzeniowy ,

- przednie i tylne reflektory robocze ,

- światła drogowe ,

- światło ostrzegawcze migowe ,

- sygnał akustyczny cofania ,

- błotniki na wszystkich kołach ,

- układ samo-poziomowania i powrót łyżki ładowarki do pozycji kopania ,

- metalowa osłona siłowników otwierania i zamykania szczęk ładowarki ,

- układ stabilizacji łyżki ładowarki w czasie przejazdu po drogach ,

- podpory hydrauliczne pionowe z regulacją luzów na ślizgach ,

- głębokość kopania min. 5,8 m ,

- regulacja luzów na ślizgach od wysuwu koparki ,

- szybkozłącze koperkowe ,

- łyżka ładowarki dzielona z zębami o pojemności min. 1 m3 z widłami do palet szt. 1 - wskaźnik rozwarcia łyżki ładowarkowej ,

- wysokość podnoszenia min. 3,40 ,

- sterowanie wszystkimi funkcjami ładowarki za pomocą jednej dźwigni mechanicznej ,

- łyżka koparki szerokość min 400 mm ,

- widły do palet .